## Slide 1: Introductieworkshop lasersnijden
do 8 mei 2025 19.00 - 21.00 uur

## Slide 2: Wat gaan we vanavond (in 2 uur!) doen?
Deel1 19:15 – 19:45 OVERZICHT LASERSNIJDEN (Hans)
Deel 2A 19:45 – 20:45 ONTWERP (Kiki en Tessa)
met Inkscape op je eigen laptop
Deel 2B 19:45 – 20:45 MAAK (Hans)
met LightBurn en de lasersnijder,
individueel max. 60 min/#personen
Afronding 20:45 – 21:00

## Slide 3: Dit is onze lasersnijder
Fabrikant: FabCore (Nederlands)
Model: FabCreator
Type: Desktop CO2 lasersnijder en graveermachine.
Bedieningspaneel
FabAir compressor
FabCool koelmachine
FabFilter-systeem
polycarbonaat deksel
aluminium en stalen frame

## Slide 4: Veiligheid
Deksel dicht – 15 sec. na snijden pas openen
Laser is vuur / onzichtbaar licht
Kijk niet in het laserlicht
Koeling aan / geen luchtbellen in systeem
Air-assist aan
Afvoer van gassen aan
Nooit PVC of Carbon
Juiste focushoogte van nozzle
Geen overbodige materialen in het werkvlak leggen

## Slide 5: Basisprincipe van een Laser Snijder
Kortgezegd kun je met een lasersnijder:
Een lijn snijden door materiaal
Een lijn tekenen (in feite ondiep snijden) op materiaal
Een oppervlak graveren (heel veel lijntjes ondiep snijden) op materiaal
Snijden
Tekenen
Graveren

## Slide 6: Wat kun je maken met een lasersnijder? Een paar voorbeelden per materiaal
Karton en papier
Labels
Dozen
Kaarten van dik papier

## Slide 7: Wat kun je maken met een lasersnijder? Een paar voorbeelden per materiaal
Hout, Triplex, MDF,…
Poppenhuis meubels
Voorraadbak
Fruitschaal

## Slide 8: Wat kun je maken met een lasersnijder? Een paar voorbeelden per materiaal
Schoenen
Riem
Sleuteltasje
Leder

## Slide 9: Wat kun je maken met een lasersnijder? Een paar voorbeelden per materiaal
Vilt (Polyester)
Onderzetter
Panbeschermer

## Slide 10: Wat kun je maken met een lasersnijder? Een paar voorbeelden per materiaal
Acryl
Sleutelhanger
Behuizing voor electronica
Letters en tekens

## Slide 11: Hoe werkt een lasersnijder?
Gasmoleculen: CO2 + N + H + HE (Koolstofdioxide + Stikstof + Waterstof + Helium) in een glazen ontladingsbuis
Stroom: brengt de gasmoleculen in de buis tot trilling (excitatie)
Trillende moleculen zenden infrarood licht uit van hoge energie
Speciale spiegels om de straal naar de snijkop (nozzle) te sturen
Een lens om de straal te focussen op het te snijden materiaal
Mechaniek om de nozzle te bewegen langs de x- en y-as
De laserstraal verbrandt, smelt of verdampt het materiaal

## Slide 12: Hoe stuur je de lasersnijder? Met vectoren.
Een lasersnijder heeft een vectorbestand nodig. Eén vector geeft het pad, de snelheid en het vermogen aan voor het snijproces om van A naar B te gaan.
Pad
A
B
Snelheid = 100 mm/sec
Vermogen = 32 Watt

## Slide 13: Vectorbestand
Een vectorbestand maakt gebruik van wiskundige formules. Het is gebaseerd op een assenstelstel met een x-as en y-as waarop punten geplaatst zijn, die verbonden zijn met vectoren (lijnen).
Een programma onthoudt de locatie van de punten en de kenmerken van de vector, zoals de curve, tussen de punten. Daardoor is het bestand oneindig te vergroten zonder dat het verliest aan kwaliteit.
Bestanden zoals .SVG en .DXF en .EPS zijn vectorbestanden.

## Slide 14: Pixelbestanden (of Rasterbestanden)
Een pixelbestand heeft een raster dat opgebouwd is met rijen vierkantjes (pixels) die elk een andere kleur (kunnen) hebben.
Vergroot je het bestand dan blijft het aantal vierkantjes gelijk.
De vierkantjes worden groter en zichtbaar voor het blote oog.
Bestanden met .jpg, .png, .bmp of .gif zijn raster- of pixelbestanden. Met een programma zoals Adobe Photoshop creëer of bewerk je makkelijk een pixelbestand.

## Slide 15
Een pixelplaatje wordt onscherp bij vergroting
Een vectorplaatje blijft scherp bij vergroting
Het goede nieuws:
Een pixelplaatje kun je omzetten in een vectorplaatje

## Slide 16: De ‘workflow’ van het lasersnijden
Laptop A
Laptop B
Lasersnijder
Programma ‘Inkscape’
Tekenen
Importeren pixelbestand
Overtrekken
Exporteer vectorbestand
Programma ‘LightBurn’
Importeren vectorbestand
Sneden/lagen instellen
Lasersnijder aansturen
Bediening lasersnijder
Materiaal plaatsen
Snijkop focussen
Snijden!
Idee

## Slide 17
Deel 2A ONTWERP (Kiki en Tessa)
Uitdelen: ‘Checklist Laser Snijden ONTWERP’
Documentatie vinden op GitHub CityLab: - FabCore NL Handleiding V4.pdf - inkscape-manuals-readthedocs-io-en-latest.pdf - LightBurnDocs.pdf
Oefenen met Inkscape Afhankelijk van ervaring en belangstelling van deelnemers: - Beginners: de basishandelingen met vormen, selecteren, knooppunten etc. - Gevorderden: lijntekeningen van internet overtrekken
Inspiratie: zoek specifieke voorbeelden geschikt voor lasersnijden op internet
Veiligheid: Lees de handleiding van de FabCreator, in ieder geval de veiligheidsinstructies.
Deel 2B MAAK (Hans)
Uitdelen: ‘Checklist Laser Snijden MAAK’
Eén voor één gaan jullie een voorwerp maken van MDF op de lasersnijder
Je krijgt een ‘Checklist Laser Snijden’ die je stap-voor-stap vertelt wat je moet doen. Ik sta erbij en geef uitleg en aanwijzingen als dat nodig is.
2 Parallel sessies ONTWERPEN EN MAKEN 19:45 – 20:45

## Slide 18: Afronding 20:45 – 21:00 uur
Info over het CityLab Nieuwegein en de Maak Maandagavonden
  Evaluatie, vragen, opmerkingen, suggesties voor verbetering van de workshop
  Huisregels CityLab
  Toekomstplannen van CityLab
  Toekomstplannen van deelnemers